Załącznik 1A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Formularz parametrów techniczno-funkcjonalnych sprzętu endoskopowego oraz warunków gwarancji i serwisu

W poniższej części Załącznika 1A Zamawiający podał warunki graniczne parametrów bezwzględnie wymaganych dla oferowanych urządzeń oraz wymaganych warunków gwarancji i serwisu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić kolumny  "Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych” oraz „Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)" i „Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy)”:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”, przy czym w przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści SIWZ,

- kolumny zatytułowane „Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)” oraz „Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy):” opisując we właściwych pozycjach w wyczerpujący sposób dany parametr. Brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnie „Wymagane parametry urządzenia” lub „Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu” i „Warunki bezwzględnie wymagane” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

| Lp | Wymagane parametry urządzenia | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych (wpisać: TAK lub NIE) | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDŁO ŚWIATŁA |
| 1 | Podać (Nazwę/ Typ /Producent): |  |
| 2 | Rok produkcji: 2015r |  |  |
| 3 | Kompatybilny z systemem HDTV (system telewizyjny wysokiej rozdzielczości) |  |  |
| 4 | Kompatybilny z endoskopami firmy Olympus serii 160, 165, 180, 190, 185 (Zamawiający posiada sprzęt endoskopowy oraz myjnie firmy Olympus) |  |  |
| 5 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV |  |  |
| 6 | Wyostrzenie obrazu w minimum 24 stopniach |  |  |
| 7 | Zoom elektroniczny |  |  |
| 8 | Obraz w obrazie i obraz obok obrazu z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego np. RTG, USG, EUS |  |  |
| 9 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego |  |  |
| 10 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności min. 2 GB |  |  |
| 11 | Lampa ksenon – moc 300 W (+/- 50W) |  |  |
| 12 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej |  |  |
| 13 | Pełna polska wersja językowa menu procesora |  |  |
| 14 | Wprowadzanie danych pacjenta z uwzględnieniem polskich znaków ( ą, ę, itd.) |  |  |
| 15 | Wyjścia analogowe min RGBS, YPbPr |  |  |
| 16 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D |  |  |
| 17 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV tzw. upscaling |  |  |
| 18 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 |  |  |
| 19 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p |  |  |
| 20 | System redukcji zakłóceń obrazu |  |  |
| 21 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki |  |  |
| 22 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów |  |  |
| 23 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD |  |  |
| 24 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu |  |  |
| 25 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw. Back up danych |  |  |
| 26 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo |  |  |
| 27 | 3 tryby przesłony ( automatyczna, średnia, szczytowa ) |  |  |
| 28 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła |  |  |
| 29 | Współpraca z wideolaparoskopami |  |  |
| 30 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu |  |  |
| 31 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu (również sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) |  |  |
| 32 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego |  |  |
| 33 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury |  |  |
| 34 | Możliwość podłączenia 2 programowalnych przycisków nożnych |  |  |
| 35 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |  |  |
| II. | MONITOR MEDYCZNY |
| 1 | Podać (Nazwę/ Typ /Producent): |  |
| 2 | Rok produkcji: 2015r |  |  |
| 3 | przekątna min. 26 cali |  |  |
| 4 | Rodzaj matrycy- LED: IPS-Pro |  |  |
| 5 | Współczynnik kontrastu 1400:1 |  |  |
| 6 | Rozdzielczość 1920 x 1080 |  |  |
| 7 | Kąt widzenia w poziomie min.: 170o |  |  |
| III. | WÓZEK ENDOSKOPOWY |
| 1 | Podać (Nazwę/ Typ /Producent): |  |
| 2 | Podstawa jezdna z dwoma blokowanymi kołami. |  |  |
| 3 | Ramię do montażu monitora umożliwiające regulację położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej. |  |  |
| 4 | Wieszak na min. dwa endoskopy |  |  |
| 5 | Możliwość podłączenia do transformatora separującego min. 12 urządzeń |  |  |
| IV. | WIDEOKOLONOSKOP |
| 1 | Podać (Nazwę/ Typ /Producent): |  |
| 2 | Rok produkcji: 2015r |  |  |
| 3 | Obrazowanie w standardzie HDTV (1080p) |  |  |
| 4 | Średnica kanałów roboczych min. 2,8 mm. |  |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 12,8 mm |  |  |
| 6 | Kąt obserwacji min. 140 ° |  |  |
| 7 | Głębia ostrości min. 2-100 mm |  |  |
| 8 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora minimum 4 (w tym sterowanie pompą do spłukiwania pola obserwacji) |  |  |
| 9 | Dodatkowy kanał wodny do płukania pola obserwacji (water-jet) |  |  |
| 10 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 160/160 |  |  |
| 11 | Długość robocza min.1680 mm |  |  |
| 12 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła tzw. NBI |  |  |
| 13 | Aparat szczelny nie wymaga stosowania do mycia endoskopu dodatkowych zatyczek czy elementów uszczelniających |  |  |
| V. | WIDEOKOGASTROSKOP |
| 1 | Podać (Nazwę/ Typ /Producent): |  |
| 2 | Rok produkcji: 2015r |  |  |
| 3 | Obrazowanie w standardzie HDTV |  |  |
| 4 | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm |  |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna wziernika nie więcej niż 9,2 mm |  |  |
| 6 | Kąt obserwacji min. 140 ° |  |  |
| 7 | Głębia ostrości min. 2-100 mm |  |  |
| 8 | Min. 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora |  |  |
| 9 | Zagięcie końcówki w stopniach G/D L/P 210/90 100/100 |  |  |
| 10 | Długość robocza min. 1030 mm |  |  |
| 11 | Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła |  |  |
| 12 | Aparat całkowicie szczelny, bez konieczności stosowania dodatkowych zatyczek podczas procesów mycia i dezynfekcji |  |  |

| VI. | Gwarancja i serwis |
| --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie warunków gwarancji i serwisu | Warunki bezwzględnie wymagane | Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy): |
| 1 | Okres pełnej /w cenie zawartej umowy/ gwarancji rozumianej jako okres bezpłatnej obsługi systemu obejmującej naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi, dojazdami itp.) (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego). | min. 24 miesięcy |  |
| 2 | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej urządzeń przez przedstawiciela wykonawcy | tak |  |
| 3 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy | w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie protokolarnego odbioru |  |
| 4 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy | w przypadku braku możliwości naprawy elementu / podzespołu |  |
| 5 | Wymiana elementu/ podzespołu na nowy | w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/ podzespołu |  |
| 6 | Okres gwarancji w przypadku wymiany elementu/ podzespołu na nowy | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później. |  |
| 7 | Sposób zgłaszania awarii | Możliwość kontaktu telefonicznego przez 24 godziny na dobę |  |
| 8 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii- przyjazd serwisanta do Zamawiającego | Max. 48 h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia |  |
| 9 | Miejsce wykonania naprawy | u Zamawiającego |  |
| 10 | Maksymalny czas naprawy w przypadku nie wymagającym sprowadzenia części z zagranicy | 5 dni (dni robocze) |  |
| 11 | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy | 10 dni (dni robocze) |  |
| 12 | Okres niesprawności aparatu, po upływie którego Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy: nie dłuższy niż 7 kolejnych dni. | Tak |  |
| 13 | Przedłużenie gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji | Po max. 5 dniach roboczych |  |
| 14 | W okresie gwarancji w przypadku konieczności dokonywania naprawy autoryzowanym serwisie Wykonawcy | Koszt transportu do i z siedziby serwisu oraz ubezpieczenie pokrywa Wykonawca |  |
| 15 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych | Przez okres min. 10 lat |  |
| 16 | Lokalizacja gwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon, faks) | Podać: |  |
| 17 | Lokalizacja pogwarancyjnego autoryzowanego serwisu Wykonawcy (adres, telefon, faks) | Podać: |  |
| VII. | Inne istotne informacje: |  |  |
| 1. | Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach porównywalnych z zamawianym sprzętem na okres od dnia 1.10.2015r. do czasu realizacji przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Uwaga!

Oferent wypełnia Kolumny:

Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych (wpisać: TAK lub NIE)

Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)

Parametry oferowane (Odpowiedź Wykonawcy):

.............................................. 				.....................................................................

miejscowość,  data						Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy